ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

Кобилецький Зіновій Михайлович

81200 , Україна , Львівська обл., м. Перемишляни , вул. Липова Алея , 4а , тел.. (098)030 39 49







 Д Е Т А Л Ь Н И Й   П Л А Н  Т Е Р И Т О Р І Ї
з метою  впорядкування існуючої прилеглої території та визначення параметрів земельної ділянки для обслуговування будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів в м. Перемишляни по вул. Галицька , 33 ,  Перемишлянського району , Львівської області.

Замовник: Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради

Документ :   046-12-2020

Фізична особа – підприємець                __________________З.Кобилецький

Головний архітектор проекту (ГАП)   __________________З.Кобилецький
       Кваліфікаційний сертифікат АА № 003792

- р.

Зміст пояснювальної записки :

- Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)

- Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

- Стисла історична довідка (за потреби).

- Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.   Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист  території, використання підземного простору, цивільний захист населення.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

15. Заходи цивільної оборони

16. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

17. Першочергові заходи із реалізації рішень детального плану території.

18. Техніко-економічні показники.

19. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

Детальний план території з метою  впорядкування існуючої прилеглої території та визначення параметрів земельної ділянки для обслуговування будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів в м. Перемишляни по вул. Галицька , 33 ,  Перемишлянського району , Львівської області.

Головний архітектор проекту                                              Кобилецький З.М.

Кваліфікаційний сертифікат АА № 003792

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

1.   Пояснювальна записка – 1 том.

- Графічні матеріали – 5 аркушів.

Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування території в системі генерального плану м. Перемишляни М 1:5000.

2. План існуючого використання території.  М1:500.

3. Проектний план, суміщений з схемою організації руху транспорту та пішоходів та схемою планувальних обмежень М 1:500

4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:500.

5. Схема інженерних мереж М 1: 500

Підстава для розроблення детального плану території. (передмова).

Детальний план території з метою  впорядкування існуючої прилеглої території та визначення параметрів земельної ділянки для обслуговування будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів в м. Перемишляни по вул. Галицька , 33 ,  Перемишлянського району , Львівської області розроблений  на замовлення  виконавчого комітету Перемишлянської міської  ради  відповідно до  рішення XХV сесії VII скликання Перемишлянської міської  ради №929  від 10 листопада  2017 року .

В проекті опрацьовано планувальне рішення та використання території загальною площею  орієнтовно  0,5 га. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ший етап реалізації – від 3 до  7 років.

В проекті враховані основні рішення  генерального плану м. Перемишляни .

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ДБН В.2.2-12:2019 ‘‘ Планування і забудова територій ‘‘, ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст

детального плану території».

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північній частині міста і обмежена:

- з півночного заходу –землі Перемишлянської міської ради (проїзд)

- з південного сходу – землі Перемишлянської міської ради (проїзд)

- з південного сходу –  землі багатоповерхової житлової забудови

- з південного заходу - землі загального користування (вул.Галицька)

2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови.

Рельєф ділянки з рівномірним ухилом на північний схід , та з перепадом висот від 306,03 до 303,17 м над р.м.

В цілому рельєф району представляє собою найбільш високу сильно-розчленовану частину подільської височини, особливо північна частина «Гологори».

Середня абсолютна висота району 380 м над рівнем моря.

У тектонічному відношенні місто розташоване на Східноєвропейській платформі на межі переходу в прогин.

У геологічній будові району, в межах досліджуваних глибин, беруть участь відклади верхньокрейдового, неогенового і четвертинного віку. Відклади верхньокрейдового віку представлені мергелями сірими, нерівномірно тріщинуватими, потужністю до 300 м.

Вище по розрізу неузгоджені залягають відклади неогенового віку, представлені тортонським ярусом. Вони складені глинами сірого кольору слабо піщанистими, пісковиками дрібнозернистими сірими та вапняками. Загальна потужність цих відкладів становить 25-30 м.

Відклади четвертинного віку перекривають усі нижче залягаючі породи. Вони представлені глинами жовтого кольору, пісками різнозернистими та суглинками. Загальна потужність цих відкладів становить 7-10 м.

Згідно з картою основних водоносних горизонтів Львівської області, для господарсько-питного водопостачання тут можна використовувати неогеновий та верхньокрейдовий водоносні горизонти.

Неогеновий водоносний горизонт заключний у відкладах тортонського ярусу.

Водовміщуючими є тріщинуваті вапняки, пісковики а також піски. Глибина залягання горизонту 10-15 м. Від поверхні землі. Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієвого типу, з сухим залишком 465-

760мг/л. Залізо у воді відсутнє. Загальна твердість води 66,5-7 моль/ м.

куб. Бактеріальні властивості води можливі.

Дебіти колодязів і свердловин становлять 1,5-3 м. куб./год. при пониженні 3-5м.

Водоносний горизонт безнапірний і слабонапірний. Живлення його проходить, в основному, за рахунок атмосферних опадів.

Нижче залягає водоносний горизонт, заключений у породах верхньокрейдового віку.

Водовміщуючими породами є тріщинуваті мергелі. Глибина залягання горизонту 30-35м. Води напірні. Статичні рівні встановлюються на глибині 10-35м., частіше 20-25м. Водоносність цих відкладів нерівномірна і залежить від ступеня тріщинуватості, а також від їх заглиненості. Води доброї якості.

Характеристика екологічних умов.

Гідрографічна сітка району представлена достатньо насиченою сіткою невеликих рік, яка складається із рік Гнила Липа, Золота Липа, Давидівка, і цілого ряду малих рік (притоків Дністра). Загальна довжина гідрографічної сітки – 489 м.

Клімат району помірно-континентальний з лагідною зимою і досить частими відлигами, ранньою та тривалою весною, помірним теплим літом і теплою осінню. Середня сума атмосферних опадів складає 650-664 мм. Найтепліший місяць липень (середня температура +18*С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні – 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня , а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку) , західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2.5-4 м/с.

Екологічні умови ділянки  проектування – задовільні.

Соціально-економічні та містобудівні умови

Перемишляни — місто, районний центр у південно-східній   частині Львівської області. Перемишляни — розташовані на річці Гнила Липа, за 45 км на південний схід від Львова на автошляху Львів-Івано-Франківськ. Перша письмова згадка про Перемишляни датується   1437 роком. Герб міста: солом'яний вулик — сапетка, а навколо нього кілька бджіл.

Населення 6918 мешканців (01.01.2011). Загальна чисельність населення Перемишлянського району станом на 01.01.2010 р. становила 40,9 тис. чоловік. З них сільського населення — 30,2 тис. чоловік, міського — 10,7 тис. чоловік

3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Слово «перемишляни» означає мешканці міста Перемишля — першої столиці та значного релігійно-культурного центру Галичини ХI — XV ст.  Додатковим аргументом на користь цього походження назви може бути той факт, що перша згадка селища «Перемишляни» в «Актах городських та земельних» припадає на 1437 рік — через 21 рік після розгрому польською владою православної єпархії у Перемишлі. В польських джерелах дається свій варіант походження назви Перемишляни — Przemyślany. Походить від поєднання «słava» і «promysl/przemysł», у перекладі близьке до «слава промислу».

# 4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

- стан навколишнього середовища

В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні промислові складські та комунальні об‘єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий, чому сприяє достатня кількість зелених насаджень. Також з північно-східної сторони ДПТ знаходиться річка Гнила Липа , та озеро "Молодіжне".

Дана  територія проектування ,яка пропонується до відведення , вільна від забудови і генеральним планом позначена як виробнича територія.

- характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)

Територія проектування знаходиться у середовищі, сформованому оточуючими територіями виробничих , комунальних  об»єктів , транспортної інфраструктури , громадської забудови.

Громадська забудова представлена одно та дво поверховими капітальними будівлями.

Забудова ділянки та прилеглих територій переважно відноситься до забудови останніх 50-70 років.

Прилегла забудова капітальна , технічний стан забудови – задовільний.

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні.

-  характеристика інженерного обладнання

Згідно топопідоснови М 1:500  біля території опрацювання ДПТ проходить повітряна лінія електропередач потужністю 0,4 кВт , газопровід низького тиску , мережа водопостачання та водовідведення , мережа теплопостачання (топогеодезична зйомка погоджена з обслуговуючими службами наявних інженерних мереж)

Наявні інженерні мережі та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із службами на наступних стадіях проектування.

-  характеристика транспорту

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з вул.  Привокзальна

Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутним таксі), маршрути яких проходять повз територію проектування по вул. Галицька.

- характеристика озеленення і благоустрою

Цінні зелені насадження в межах існуючих і проектованих червоних ліній на території проектування відсутні.

-  планувальні обмеження

Планувальними обмеження для здійснення реконструкції та нової забудови на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць, лінії забудови  та нормативні розриви між існуючою та проектованою забудовою.

5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

Проектне рішення детального плану  території базоване на :

- врахуванні існуючої планувальної структури населеного пункту;

- врахуванні рішень генерального плану населеного пункту;

- врахуванні існуючої мережі проїздів;

- Врахуванні існуючої забудови;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажаннях та вимогах замовника – органу місцевого самоврядування, визначених у завданні на проектування та у

- ході робочих нарад під час роботи над проектом.

- врахуванні інтересів власників земельних ділянок;

- взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану;

Після вивчення складеної містобудівної ситуації, наявної містобудівної документації, натурних обстежень, обмірів та фотофіксацій, визначено основні напрямки та містобудівні умови для розміщення забудови на ділянці проектування.

Обґрунтовуючими факторами для проведення проектування є:

* Рішення сесії  Перемишлянської  міської ради;

* Невпорядкований існуючий стан дорожньо – транспортної мережі;

* Необхідність ефективного використання земельного фонду міста;

* Необхідність залучення коштів у міський бюджет для реалізації програми соціально-економічного розвитку.

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території проектом ДПТ сформовано земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів , впорядкування існуючої території та визначення ідеальних долей між співвласниками існуючої будівлі на основі структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер загальною площею території 0,0638 га.

Територія , що пропонується до відведення, складається з двох земельних ділянок загальною площею 0,0638га.

З них:

Земельна ділянка №І – 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови , будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів. Загальна лоща земельної ділянки – 0,0592га

Дана земельна ділянка розподіляється між співвласниками будівлі відповідно до процентного співвідношення до площ приміщень на основі висновку БТІ від 28 грудня 2020р. №892 про визначення ідеальних долей між співвласниками , а саме:

1. Перемишлянська районна спілка споживчихтовариств – 77%

2. Кобрин Микола Степанович – 8%

3. Курман Катерина Євстахівна – 3%

4. Грабар Василь Михайлович , Гук Віктор Зенонович , Гураль Михайло Іванович , Коваль Андрій Богданович – 12% , або по 3% кожен.

Земельна ділянка №ІІ – 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Загальна площа земельної ділянки – 0,0046га

Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури громадської забудови, що  не суперечить основним рішенням

генерального плану м. Перемишляни.

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

Проектована територія в межах детального плану передбачає використання для громадських потреб.

Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок

реконструкції  поруч з територією детального плану , перспективної містобудівної діяльності не передбачається. Незадіяні для містобудівного освоєння території на перспективу

визначені як території охоронних зон і зелених насаджень забудові

не підлягають.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для розміщення громадської забудови.
  На даний час на території проектування ДПТ розташована існуюча громадська будівля Перемишлянської районної спілки споживчих товариств , та прибудова до будівлі «Райспоживспілки»

- Переважні, супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

На території детального плану переважним видом використання є обслуговування адміністративної будівлі. Все що пов»язане з нормальним функціонуванням даного об»єкту та елементів інженерної інфраструктури , сан побутового обслуговування - передбачаються даним детальним планом.

9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури даного кварталу житлової та громадської забудови.

Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості:

- врахуванні існуючої мережі доріг і проїздів;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажання та вимоги замовника , зазначені у завданні на проектування.

Містобудівна ситуація на цій території частково сформована – наявність завершених будівель , частково благоустрою .

Ділянка розроблення детального плану території  , що пропонується до відведення, має загальну  площу 0,0638 га.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Транспортна доступність до ділянки проектування характеризується її розташуванням поблизу автомобільної дороги загального користування державного значення, територіальної Т1417.

Проектом передбачається влаштування двох заїздів до ділянки проектування. Рух по дорогах передбачений легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж,  доступ пожежних машин, тощо).

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини. Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях передбачається освітлення ліхтарями.

На проектованій території передбачається використання схеми організації руху, що задовольнятиме вимоги чинних нормативних документів.

Проектними рішеннями на території проектування передбачено влаштування відкритих автомобільних стоянок для службових автомобілів.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, природоохоронних правил і норм.

- Водопостачання

Від існуючих мереж водопостачання

Остаточний вибір схеми та джерел господарсько-побутового та протипожежного водопостачання території, що проектується, уточнення трасування водопровідних мереж, розрахунки господарсько-побутових витрат води, гідравлічні розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших стадіях проектування.

- Водовідведення

До існуючих мереж водовідведення

Остаточні рішення, щодо вирішення питання каналізування території, що проектується, уточнення трасування каналізаційних мереж, розрахунки кількості стічних вод, пропонується виконати на подальших стадіях проектування.

-Дощова каналізація

Для відведення поверхневих стоків з території, що проектується, враховуючи рельєф місцевості, передбачається здійснювати комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Для очищення найбільш забрудненої частини дощових та талих вод містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд.

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, місце та розміри майданчиків для їх розташування, місце та умови скидання очищених дощових вод вирішуються на подальших стадіях проектування.

- Пожежогасіння

Для забезпечення пожежної безпеки забудови містобудівною документацією передбачається використання протипожежного водопроводу та пожежного депо, яке обслуговує м. Перемишляни.

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно ДБН В.2.5-74:2013 і складе 10 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1. Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години.

- Електропостачання

Електропостачання існуючої забудови передбачається від існуючої електророзподільної системи району згідно технічних умов експлуатаційних служб.

Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до проектованих будівель прийнято по повітряній лінії електропередач низької напруги 0,4кВ.

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді будинків. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проектування.

- Теплопостачання

Від існуючих мереж теплопостачання

Остаточні рішення, щодо вирішення теплопостачання, уточнення трасування теплових мереж, розрахунки кількості теплової енергії, пропонується виконати на подальших стадіях проектування.

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення

санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М1:500, з січенням горизонталями через 0.5 м. На схемі проведені напрямки і величини проектованих ухилів, характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (на перспективу).

13.  Комплексний благоустрій та озеленення території

Вся ділянка в межах ДПТ та прилеглої території підлягає благоустрою.

На території проектування ДПТ передбачені такі елементи благоустрою:

- покриття (асфальтобетон , тротуарна плитка);

- зелені насадження (газони);

- будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів (урни для сміття);

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами (ліхтарі освітлення, інформаційний стенд);

- технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожні знаки);

- малі архітектурні форми (огорожі, ворота).

Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати вимогам ДБН Б.2.2 - 5:2011 «Благоустрій територій».

14.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

Проектом не передбачається  розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ. Територія повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон і ФЕМ, пішохідної частини – фігурні елементи мощення (ФЕМ).

Одним з найважливіших завдань при реалізації рішень даного ДПТ , є максимальне збереження зелених насаджень прилеглих до території проектування.

15. Заходи цивільної оборони

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та

проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані розділи розробляються за окремою угодою. Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони виконується разом з

розробленням схеми планування території району або після неї.

Розділ ІТЗ ЦО повинен бути розроблений згідно окремої угоди між районною державною адміністрацією та розробником схеми планування території району.

16. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

16.1. На території ДПТ відсутні ПНО, ОПН, ХНО, і вона не потрапляє в зону можливого хімічного забруднення від ХНО розташованих за його межами.

Захисні споруди цивільного захисту не обліковуються.

Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту розроблятиметься в подальшому при розробленні (оновленні) генерального плану м. Перемишляни

На схемі відображається та наноситься:

- межа проектованої забудови;

- безпечне місце збору людей;

- напрямки евакуації людей;

- гучномовці та електросирени.

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

16.2. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення працючого персоналу про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування працюючого персоналу про них передбачається із використання радіотрансляційної мережі та встановленням електросирени типу С-40 та гучномовців, із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення людей в межах ДПТ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється за допомогою електросирени типу С-40 та гучномовця розміщених на будівлі магазину товарів повсякденного вжитку (на захід від території ДПТ).

Умови на підключення електросерени та гучномовця визначаються Перемишлянською філією ПАТ «Укртелеком».

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Перемишлянського району та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

16.3.Укриття населення

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

При проектуванні генерального плану села Великі Глібовичі в виробничих, складських та адміністративно-побутових будівлях підвальних приміщень передбачити їх використання для укриття працючого персоналу, окрім того, для цієї мети може використовуватись найпростіше укриття.

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті.

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, то імовірність їхнього ураження ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням  зменшиться в 1,5–2 рази порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 разів.

Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження уламками будинків, що руйнуються. Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних засобів. При користуванні ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на

людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8–10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік.

З метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м.

Малюнок – Відкрита щілина

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої напруги, магістральних газо – і 21 теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом (виключаючи зсуви).

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають трасирувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати канаву для відводу вод.

16.4. Евакуація людей

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів. Евакуація населення в пішому порядку проводиться по основним магістральним вулицям населеного пункту.

15.5. Заходи сейсмічної безпеки.

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну форму то відповідна територія

належить до 6- бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних норм. Для забезпечення сейсмостійкості

будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм. Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

17. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ.

Черговість реалізації ДПТ:

- затвердження ДПТ рішенням сесії Перемишлянської міської ради;

- розробка та погодження проекту землеустрою у встановленому порядку;

- реєстрація декларації про початок будівельних робіт;

- облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури.

Проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною організацією

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існуючий стан | Проектний стан |
| Територія |
|  | Територія опрацювання | га / % | - | 0,5/100 |
|  | Територія в межах проекту у тому числі: | га / % | - | 0,0638/100 |
| 1 | Площа території громадських об»єктів у тому числі: | га / % | - | 0,638/100 |
|  | Земельна ділянка І |  |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | - |  | 0,0592 |
| 1.2. | Площа забудови | - | 0,0506 | 0,0475 |
| 1.3. | Площа замощення | - | 0,3462 | 0,0111 |
| 1.4. | Площа озеленення | - | 0,1853 | 0,0006 |
|  | Земельна ділянка ІІ |  |  |  |
|  | Площа земельної ділянки | - |  | 0,0046 |
|  | Площа забудови | - |  | 0,0031 |
|  | Площа замощення | - |  | 0,0015 |
|  | Площа озеленення | - |  |  |
|  | Територія за межами проекту у тому числі: | га / % | - | 0,002 |
|  | Вулично-дорожня мережа |  |  |  |
| 2. | Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів | маш.-місць | - | 4 |

ПРИМІТКА: Графічні матеріали детального плану території виконані в державній системі координат та можуть бути переведені у систему УСК-2000 спеціалізованою землевпорядною організацією при переведенні земельних та містобудівних кадастрів у дану систему.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В

матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Відповідна місцева рада забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня його подання. Детальний план території не підлягає експертизі.

РЕКОМЕНДОВАНІ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(для використання при оформленні та наданні містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, визначених даним ДПТ

для забудови та розташованих в межах території ДПТ)

Форма згідно наказу Мінрегіонбуду

від 07.07.2011 N 109

Містобудівні умови та обмеження

забудови земельної ділянки детального плану

території з метою  впорядкування існуючої прилеглої території та визначення параметрів земельної ділянки для обслуговування будівлі адмінбудинку «Перемишлянської райспоживспілки» з вбудованими приміщеннями кафе та магазинів в м. Перемишляни по вул. Галицька , 33 ,  Перемишлянського району , Львівської області.

Загальні дані:

1. Назва об'єкта будівництва: комплекс адміністративно-побутових будівель;

2. Інформація про замовника: Перемишлянська міська рада;

3. Наміри забудови: впорядкування та визначення параметрів прибудинкової території під комплексом адміністративно-побутових будівель;

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: м. Перемишляни , вул. Галицька,33, Перемишлянського р-ну , Львівської обл..;

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: після погодження та затвердження детального плану території, розробки та затвердження проекту землеустрою для користування земельною ділянкою;

6. Площа земельної ділянки: Площа земельної ділянки №І – 0,0592 га;

Площа земельної ділянки №ІІ – 0,0592 га;

7. Цільове призначення земельної ділянки будівництва: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності): Генеральний план м. Перемишляни.

9. Функціональне призначення земельної ділянки: землі громадської забудови;

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

- площа території опрацювання – 0,5 га;

- площа території під адміністративними будівлями

(в межах проекту) – 0,0638 га;

Містобудівні умови та обмеження:

1. Гранично допустима висота будівель: до 15 м;

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: не висувається;

3. Максимально допустима щільність населення: не висувається;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: згідно ДБН Б.2.2-12:2019

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно- захисні та інші охоронні зони): згідно ДБН Б.2.2-12:2019

6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд: згідно ДБН Б.2.2-12:2019

7. Охоронні зони інженерних комунікацій: згідно ДБН Б.2.2-12:2019

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": провести інженерні вишукування.

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): проїзди та майданчики - асфальтобетонне покриття, тротуарна плитка типу ФЕМ. Елементи благоустрою на земельній ділянці – огородження, ліхтарі освітлення.

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: на ділянку організовувати два заїзди та протипожежний виїзд;

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

Передбачити автостоянку службового та гостьового автотранспорту

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: немає.

13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення:

Вжити заходів для обладнання спеціальними і допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів з пониженими бордюрами, спеціальними звуковими світлофорами та напрямним огородженнями.

# Text boxes

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

1

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

2

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

3

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

4

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

5

046-12-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

6

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

7

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

8

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

9

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

10

046-12-2020- ПЗ

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

11

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

12

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

13

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

14

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

15

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

16

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

17

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

18

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

19

046-12-2020- ПЗ

Перш. прим.

Справ. №

Підпис і дата

інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.

Кільк.

Арк.     №док.

Підпис

Дата

Аркуш

20

046-12-2020- ПЗ